## Slide 1: EVO-tech Webinar 15.12.20

## Slide 2: Inhalt
Vorstellung neue Produkte
Neue FFF Profile
Neue Firmware
Neue Displaysoftware

## Slide 3: Neue Produkte
Druckplatten
Neues Düsensystem
Starterpaket Düsensystem

## Slide 4: Druckplatte
Federstahlplatte mit Ultembeschichtung
Wird besser von der automatischen Vermessung erfasst
Kostet weniger

## Slide 5: Druckplatte
Anpassungen am Drucker
Menü EEPROM
Druck Folie Hoehe auf 0.55mm einstellen
Speichern

## Slide 6: Druckplatte
Pflege:
Reinigen mit reinem Isopropanol
Vor dem Reinigen abkühlen
Die Druckplatte ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig getauscht werden
Keine Handdesinfetionsmittel verwenden!!!

## Slide 7: Druckplatte
Preis:
Druckplatte alt:
1 Stück: 180€
Druckplatte neu:
1 Paket (3 Stück): 195€

## Slide 8: Neues Düsensystem
Aufteilung in Heat-Break, Inliner und Düsenspitze
Einfacherer Wechsel der Düsenspitze
Bessere Performance mit TPU und PA-CF
Billiger

## Slide 9: Heat Break
Kurze Variante für EL-102
Lange Variante für EL-102 V2
Für Düsentemperaturen bis 270°C:
  Standard Variante mit PTFE Inliner
Für Düsentemperaturen bis 400°C:
  Full Metal Variante

## Slide 10: Inliner
PTFE Schlauch
Verschleißteil, wird unabhängig von der Heat-Break getauscht

## Slide 11: Inliner
Nicht knicken!

## Slide 12: Düsenspitze
Erhältlich in Messing und Edelstahl
Ringe geben den Durchmesser an
  Kein Ring 0,3mm
  1 Ring 0,4mm
  2 Ringe 0,5mm
  3 Ringe 0,6mm
  4 Ringe 0,7mm

## Slide 13: Heat Break eingebaut
EL-102 V2 Düsenkopf
EL-102 Düsenkopf

## Slide 14: Umrüsten auf das neue System
Neue Klemmplättchen im Starterpacket

## Slide 15: Umbau
Schrauben lösen
Altes Klemmplättchen entfernen

## Slide 16: Umbau
Düse entfernen
Heat-Break und Klemmplättchen einbauen

## Slide 17: Aufbau innen
Inliner soll nicht hervorstehen

## Slide 18: Umbau
Die Position des Sensors am Kopf muss angepasst werden
Wenn die Düse knapp über dem Druckbett steht muss der Sensor 2mm vom Druckbett entfernt sein
Beobachten Sie während der ersten Messung den Drucker und betätigen Sie den Not-Aus im Falle einer Kollision

## Slide 19: Starterpaket
10 Stk. Inliner
2 Stk. heat-break
2 Stk. Spannblatt V1/V1.5
2 Stk. 0,4mm Düse Messing
1 Stk. 0,4mm Düse Edelstahl (Carbondruck)
1 Stk. 0,5mm Düse Messing
1 Stk. 0,6mm Düse Edelstahl (Carbondruck)
1 Stk. 0,6mm Düse Messing
1 Stk. 0,7mm Düse Messing
Preis: 315€

## Slide 20: Düsenpaket
6 Stk. von einheitlich 0,3 mm bis 0,7 mm
Preis 105€

## Slide 21: FFF Profile
Automatische Vermessung integriert
Vorheizen
Präziseres Düsenhöhenvermessen
Justiere Z +/- entfernen
Reinigungszyklen optimiert

## Slide 22: FFF Profile
Download unter evo-tech.eu/kunden-area
2.1 RC und 1.5 RC demnächst erhältlich

## Slide 23: Firmware
Präzisere Bettvermessung
Bug Fixes

## Slide 24: Firmware
Auswahl der Firmware
  Anfrage an support@evo-tech.eu senden
  Foto des X-Treibers anhängen

## Slide 25: EEPROM Einstellungen sichern
Sichern Sie die Einstellungen des Druckers vor dem Update
Geben Sie dazu den Befehl M503 in die Konsole ein
Kopieren Sie die Antwort der Maschine und sichern Sie diese

## Slide 26: Firmware
Upload über Webzugriff

## Slide 27: Firmware

## Slide 28: Display Software
Befehle Anpassen
XY Wert Düsensensor bestimmen
Automatisches Bettleveling einstellen

## Slide 29: Display Software
Aufgeräumtes Druckerbefehle Menü
Der gesamte Kalibrierablauf in einem Befehl
Zuverlässigere Ergebnisse durch Messungen bei Betriebstemperatur

## Slide 30: Position Düsenhöhensensor
Die Position des Sensors ist bei jedem Drucker etwas unterschiedlich
Diese muss vor dem Update ausgelesen und gesichert werden
Sollte die Düse nicht ordentlich treffen kann der Wert angepasst werden

## Slide 31: Anpassung der Skripte
Druckereinstellungen
G-Codes/Schnellbefehle

## Slide 32: Sichern Der Position des Düsenhöhensensors
Die Position wird im Skript für die Vermessung der Düsenhöhe angegeben
X und Y Wert notieren

## Slide 33: Skripte anpassen
Löschen Sie alle Skripte bis auf:
  Gehe zu Z0
  Vakuumpumpe ausschalten
  Vakuumpumpe einschalten

## Slide 34: Neue Skripte hinzufügen
Zwei Befehle hinzufügen
Eine Liste mit den Befehlen wird ausgesendet

## Slide 35: Neue Befehle
Automatisches Heizbettvermessen
  Führt alle Kalibrationen aus
  Ersetzt die bisherigen Befehle
Fügen Sie an beiden Positionen die X und Y Position des Sensors wieder ein
M605 S0
…..
G1 X500
G1 Y101 Z15 F6000 ;Position Hoehensensor Y
G1 X512 Z15 F6000 ;Position Hoehensensor X
G30
…
G1 X475
G1 Y101 ;Position Hoehensensor Y
G1 X512 ;Position Hoehensensor x
…
M500

## Slide 36: Neue befehle
simplify_duese_vermessen
  Interner Befehl zur Düsenhöhenmessung am Druckstart
  Der Name muss exakt simplify_duese_vermessen sein. Kopieren Sie diesen am besten aus der Vorlage
  Wird bei neueren Softwareständen am Display ausgeblendet
Fügen Sie an beiden Positionen die X und Y Position des Sensors wieder ein
Speichern Sie die Änderungen
G29D
…
G1 X500
G1 Y101 Z15 F6000 ;Position Hoehensensor x
G1 X512 Z15 F6000 ;Position HoehensensorY
…
G1 Y101 ;Position Hoehensensor Y
G1 X512 ;Position Hoehensensor X
G30
…
M500

## Slide 37: Kalibrierung Düsenhöhesensor
Führen Sie den Automatisches Heizbettvermessen Befehl aus
Führen Sie den Befehl Gehe zu Z0 aus
Prüfen Sie den Abstand zwischen Düse und Bett
  Ziel: 0,1mm
Bei Bedarf die Werkzeugsensor Höhe anpassen und den Vorgang wiederholen

## Slide 38: Abstand anpassen
Der Abstand zwischen Düse und Bett ist zu groß:
  Wert vergrößern
Der Abstand zwischen Düse und Bett ist zu klein:
  Wert verkleinern

## Slide 39: Position Düsenhöhensensor anpassen
Die Position des Düsenhöhensensors kann einfach ermittelt werden
Nur notwendig, wenn sie nicht notiert wurde oder generell nicht stimmt.

## Slide 40: Position Düsenhöhensensor anpassen
Geben Sie folgende Befehle ein
  G28
  T0
  M211 S0
  G1 Z2

## Slide 41: Position finden
Bewegen Sie den Druckkopf mit G1 Befehlen über den Sensor
G1 X?? Y??

## Slide 42: Wert Einfügen
Fügen Sie den Wert bei Automatisches Heizbettvermessen ein
M605 S0
…..
G1 X500
G1 Y101 Z15 F6000 ;Position Hoehensensor Y
G1 X512 Z15 F6000 ;Position Hoehensensor X
G30
…
G1 X475
G1 Y101 ;Position Hoehensensor Y
G1 X512 ;Position Hoehensensor x
…
M500

## Slide 43: Neue befehle
Fügen Sie den Wert bei simplify_duese_vermessen ein
Speichern Sie die Änderungen
G29D
…
G1 X500
G1 Y101 Z15 F6000 ;Position Hoehensensor x
G1 X512 Z15 F6000 ;Position HoehensensorY
…
G1 Y101 ;Position Hoehensensor Y
G1 X512 ;Position Hoehensensor X
G30
…
M500

## Slide 44: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit