3D Drucker Typ Evo-lizer A4 / V2
Hier Aufstellungsort eintragen

- Gefahr eines elektrischen Schlags: Vor Öffnen des Elektronikgehäuses Drucker ausschalten und Netzteil trennen. Danach eine Minute warten bevor Abdeckung entfernt wird.

- Verbrennungsgefahr Die beheizte Düse des Druckkopfs kann Temperaturen bis zu 300°C, der beheizte Drucktisch Temperaturen bis zu 120°C erreichen. Extrudiertes Filament kann bei Hautkontakt anhaften und Verbrennungen auslösen.

- Brandgefahr: Brennbare Gegenstände nicht in Kontakt mit beheizten Druckerkomponenten bringen. Dies gilt insbesondere für beispielweise Azeton, Alkohol oder andere Chemikalien. Weiterhin besteht Brandgefahr durch beschädigte oder unter Zug stehende Kabel.

- Quetschgefahr: Während des Betriebs Finger / Haare nicht in die Nähe der bewegten Druckerkomponenten (Riemen, Rollen oder Zahnräder) bringen, da Quetschgefahr besteht.

- Stolperstellen durch Kabel: Bitte Kabelführung an Arbeitsplatz und Boden beachten.

- Gebrauchsanweisung beachten

- Bei Betrieb nicht in die Baukammer greifen

- 3D Drucker nur mit den dafür vorgesehenen bzw. freigegebenen Filamenten betreiben.

- Leitungen und Kabel nicht quetschen und außerhalb des Verkehrsweges verlegen

- Drucker dauerhaft nur mit geschlossener Einhausungstür betreiben

- Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Reinigung in ausgeschaltetem Betriebszustand per Hand oder Industriestaubsauger (Filamentreste in Druckkammer).

- Gerät nur mit vorgesehener Einhausung betreiben

- Oberfläche der Druckerplatte (falls warm) nicht mit bloßen Händen anfassen

- Tragen von Handschuhen beim mechanischen Entfernen der Bauteile von der Bauplattform

- Arbeitsplatz (insbesondere Nachbearbeitungsplatz) sauber halten

- Wartungsinterwalle gemäß Gebrauchsanweisung einhalten (Quick check alle 2 bis 4 Wochen)

- Druckbett regelmäßig (alle 400 Betriebsstunden) kalibrieren.

- Betriebsspannung nach Geräteangabe beachten

- Bei Störungen oder Beschädigungen 3D Drucker ausschalten, Netzstecker ziehen und Vorgesetzten informieren

- Schäden und Störungen nur in Rücksprache mit Verantwortlichen beseitigen lassen

- Im Brandfall die Löschmaßnahmen den Umgebungsbedingungen anpassen.

- 3D Drucker ausschalten

- Ersthelfer hinzuziehen

- Verletzte betreuen

- Vorgesetzten informieren

- Messeinrichtung vor jedem Betrieb justieren

- Staubfilter bei Bedarf reinigen

- Kalibrierplatte mit Mikrofasertuch leicht reinigen

- Netzteil regelmäßig nach DGUV-Vorschrift 3 prüfen lassen

- Gerat jedes Jahr durch den Hersteller warten lassen

# Text boxes

6. Instandhaltung, Entsorgung

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf:

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Notruf:

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

Datum:

Unterschrift:

1. Anwendungsbereich

Firma:						Betriebsanweisung				Nummer: 12.00

Namen der Firma hier einsetzen